## Slide 1
桌面宠物 Desktop Pet
物光创新实验室 2026 年招新作品
Python + tkinter · 零素材 · 自包含可运行

## Slide 2
目录
Contents
01
项目背景
招新任务与设计灵感
02
功能总览
六大核心功能模块
03
核心交互
点击摸头 · 拖拽方向力学
04
环境感知
天气换装 · 声音跳舞 · 节日主题
05
架构设计
模块划分与状态机
06
技术实现
物理引擎 · Canvas矢量绘制
07
问题与解决
开发难点与方案
08
总结与展望
成果回顾与未来计划
2 / 13

## Slide 3
项目背景
招新任务 · 设计灵感
🎯 招新任务
借助 AI Agent 自主完成一个小项目
方向不限，关注想法、实现与解决问题
于 2026.10.15 前开源至 GitHub
提交：源代码 + 讲解材料 + 仓库链接
需能独立运行、修改、解释并展示作品
💡 设计灵感
一份桌宠功能需求清单（7 条创意）
点击互动、摸头、拖拽方向力学
声音触发跳舞、天气换装打伞
节日主题（春节鞭炮烟花）
待机学习/看书/睡觉/惊醒
手绘草图定义四方向拖拽物理
3 / 13

## Slide 4
功能总览
六大核心模块
🐾
点击互动
点身体弹表情
点头部=摸头
✋
拖拽力学
四方向物理动作
跳跃/飞跃/落体/滑行
🎵
声音跳舞
麦克风检测音量
自动触发跳舞
🌤
天气系统
自动定位+天气
换装/打伞/季节场景
📅
节日日历
春节/中秋等主题
点击放烟花鞭炮
💤
待机AI
学习/看书/睡觉
点击惊醒
4 / 13

## Slide 5
核心交互：点击与拖拽力学
Interaction & Drag Physics
🐾 点击互动
点身体 → 随机表情气泡
嘿嘿~ / 哇! / (≧▽≦)
戳我干嘛~ / 好痒!
点头部 → 摸头动作
嗯~ / 舒服~ / 再摸摸~
点击睡觉的宠物 → 惊醒！
吓！！醒了>_<
✋ 拖拽方向力学（对应设计草图）
① 竖直向上→起跳
② 斜向上→飞跃
③ 竖直向下→落体
④ 斜向下→滑行
5 / 13

## Slide 6
环境感知：天气与声音
Weather & Sound
🌤 天气系统
数据源：ip-api 定位 + open-meteo 天气
均免费，无需 API Key
温度换装（4 档）：
≥28°C 热天清凉装 / ≥18°C 暖装
≥8°C 凉爽装 / <8°C 冬天厚衣
雨天 → 自动打小伞
大风(>10m/s) → 伞被吹偏
四季场景：沙滩/草坪/奶茶/发抖
🎵 声音跳舞
依赖：sounddevice + numpy（可选）
原理：后台线程持续采样麦克风
计算 RMS 音量均方根
超过阈值(0.04) → 触发跳舞
跳舞动作：挥手 + 摆腿正弦波动
多段动作循环，声音停止即停
未装依赖时自动降级关闭
可右键菜单手动触发跳舞
6 / 13

## Slide 7
节日日历与待机 AI
Calendar & Idle AI
📅 节日日历
内置 2026 主要节日日期表：
春节 2.17 / 端午 6.19
中秋 9.25 / 国庆 10.1-3
元旦 / 圣诞 / 跨年
春节主题：
待机显示红包🧧 + 鞭炮🧨
点击 → 烟花粒子爆炸特效
24 颗彩色粒子物理飞溅
不同节日切换不同待机风格
以食物/装饰变化为主
💤 待机 AI
闲置 12 秒 → 随机进入待机：
📖 学习（看书 + 气泡）
📚 阅读（捧书 + 翻页）
😴 睡觉（闭眼 @@ + Zzz）
待机一段时间后 → 可能自动睡着
交互打断待机：
点击睡觉的宠物 → 惊醒状态
O_O 眼睛 + 张嘴 + "吓！！"
35 帧后恢复 idle
7 / 13

## Slide 8
架构设计
Module Architecture
DesktopPet 桌宠主体
WeatherService
天气服务
IP定位+open-meteo
FestivalService
节日日历
2026节日日期表
SoundMonitor
声音监听
麦克风RMS检测
DesktopPet 内部组件
1
状态机
12 种状态
自动流转
2
物理引擎
重力+初速度
着陆检测
3
Canvas绘制
矢量角色
表情/道具/场景
4
事件循环
30fps after()
鼠标/键盘
8 / 13

## Slide 9
技术实现
State Machine · Physics · Canvas
状态机
12 种状态枚举
idle / happy / pat
drag / jump / leap
fall / slide / dance
study / read / sleep / wake
每帧 _update_state()
按计时器自动流转
跳跃→落地→idle
物理引擎
拖拽释放计算方向角
atan2(-dy, dx)
划分四个扇区
赋初速度 vx / vy
每帧加重力 0.7~0.8
触地(GROUND_Y)归零
滑行摩擦 0.88 衰减
Canvas 矢量绘制
零外部图片素材
create_oval 身体/眼睛
create_arc 嘴巴/表情
create_polygon 耳朵
create_line 四肢/雨丝
表情靠切换画法
眨眼/闭眼/开心/^/
道具：伞/书/红包/鞭炮
9 / 13

## Slide 10
问题与解决
Development Challenges
Q 窗口透明背景跨平台不一致
A Windows 用 -transparentcolor 抠色
A 非 Windows 降级为浅色背景
Q 无外部图片如何表现角色
A 全部用 Canvas 矢量图形绘制
A 表情靠眼睛/嘴巴画法切换
Q 拖拽方向如何准确判断
A atan2(-dy,dx) 计算角度
A 划分四个扇区对应四种动作
Q 声音检测依赖可能缺失
A try/except 导入，缺失时
A SOUND_AVAILABLE=False 降级
Q 天气 API 需要 Key
A 用 open-meteo（免费无key）
A + ip-api 定位，均无需注册
Q 节日为农历如何处理
A 预置 2026 农历转公历日期表
A 按 (月,日) 元组快速查找
10 / 13

## Slide 11
运行方式
How to Run
🚀 基础运行（零依赖）
仅需 Python 3.8+ 标准库
python pet.py
✓ tkinter（内置 GUI 库）
✓ urllib（天气请求）
✓ datetime（节日判断）
✓ math（拖拽角度计算）
无任何 pip install 即可运行
🎵 启用声音跳舞（可选）
pip install sounddevice numpy
操作速查：
左键点身体 → 弹表情
左键点头部 → 摸头
按住拖拽 → 方向动作
点睡觉宠物 → 惊醒
右键 → 菜单
Esc → 退出
11 / 13

## Slide 12
总结与展望
Summary & Future
✅ 项目成果
单文件 pet.py 实现 6 大功能模块
零外部素材，Canvas 矢量全自包含
12 状态状态机 + 物理引擎
天气/节日/声音三大环境感知
可选依赖优雅降级，开箱即用
技术栈：Python + tkinter
开源协议：MIT License
GitHub：github.com/zhongwang
🔮 未来展望
动作随音乐风格变化（复杂版）
更多节日主题与食物变化
宠物成长系统 / 好感度
自定义角色皮肤导入
系统托盘常驻 + 开机自启
从一个想法，
到一个属于自己的开源项目。
—— 期待在作品中认识你。
12 / 13

## Slide 13
Thank You
桌面宠物 Desktop Pet
Python + tkinter · MIT License
github.com/zhongwang